## Slide 1
Corso di laurea in Scienze dell’ Enogastronomia mediterranea e Salute
L’ ACETO
La produzione moderna di aceto non ha nulla a che vedere con l’acidificazione spontanea tipica del vino
andato a male, anche se i germi responsabili del processo sono gli stessi.
Tuttavia, se il processo di formazione dell’aceto è sostanzialmente identico in tutti i casi, sul mercato
troviamo aceti di qualità, aroma e quindi prezzo diversi.
L’aceto è una soluzione acquosa, contenente ca il 6% di ac. acetico, proveniente dall’ossidazione
della frazione alcoolica di un vino dedicato, ossia un vino ottenuto da uve destinate a produrre aceto,
pertanto con caratteristiche aromatiche particolari e diverse dalle uve destinate alla vinificazione, a loro
volta diverse da quelle destinate al consumo fresco.
Accanto alla produzione di aceto per uso alimentare non va trascurata la produzione di ac. acetico, sostanza
largamente utilizzata sia come reattivo che soprattutto come fonte di innumerevoli sostanze di interesse
industriale.
Nel caso della produzione industriale di ac. acetico, in cui la componente aromatica è irrilevante, si parte da
una soluzione di glucosio o saccarosio per ottenere una soluzione acquosa di acido attorno all’ 8 %.
Poiché la fermentazione, o meglio l’ossidazione che porta alla produzione di aceto, è a carico della frazione
etanolica, è evidente che qualsiasi soluzione idroalcoolica o vino ottenuta per fermentazione a partire da
una soluzione acquosa zuccherina darà origine al corrispondente aceto: avremo così aceto di mele, aceto
di arancia, aceto di bergamotto, etc. i quali hanno nicchie gastronomiche particolari poiché portano con
loro alcuni aromi già presenti nel corrispondente vino.

## Slide 2
Corso di Laurea in Scienze dell’ Enogastronomia mediterranea e Salute
LA FILIERA PRODUTTIVA DELL’ACETO
Nella filiera produttiva dell’aceto si utilizzano cultivar diverse da quelle utilizzate per la produzione dei vini ma
gli stadi che portano alla produzione di vino (o di vinello) sono perfettamente identici a quelli che portano
alla produzione della soluzione idro-alcoolica utilizzata per l’estrazione di ac. acetico industriale.
Lo schema della filiera, piuttosto semplificato, è il seguente:
torchio
mosto
fermentazione
UVA
VINO
ossidazione
ACETO
torchio
fermentazione
VINACCE
ossidazione
La filiera produttiva dell’aceto spiega perché il suo costo, rispetto al vino, risulta più elevato
SOLUZIONE
GLICIDICA
fermentazione
SOLUZ. IDRO-ALCOOLICA
ossidazione
SOLUZ. ACETICA
VINELLO
ACETO
acqua
fonti di N
AC. ACETO

## Slide 3
L’ ACETO
via biochimica della produzione di ac. acetico
ac. acetico
CH3
CH2-OH
etanolo
+
O2
CH3
COOH
+
H2O
Si tratta di una semplice ossidazione dell’ etanolo catalizzata da alcune specie di acetobatteri
quali Acetobacter aceti e Gluconobacter sp.
Nella produzione industriale si utilizzano ceppi appartenenti alla prima specie poiché la
seconda tende ad ossidare completamente l’etanolo a CO2 ed H2O.
Corso di laurea in Scienze dell’ Enogastronomia mediterranea e Salute
Si tratta di una reazione fortemente esotermica specie se condotta con aerazione forzata.
Se la reazione per l’ottenimento dell’aceto è abbastanza semplice, vi è una molteplicità di
aceti che vengono ottenuti con sistemi ed a partire da vini o vinelli diversi

## Slide 4
L’ ACETO
produzione di aceto commerciale
Si utilizzano sistemi di fermentazione semi-continua in reattori riempiti con un supporto inerte
costituito da trucioli di legno posti all’interno di un tino o reattore, che una volta era costituito da
una botte in legno, oggi in acciaio inox.
Corso di laurea in scienze dell’ enogastronomia mediterranea e salute
griglia di
fondo
spruzzatore
aria compressa
aria di
processo
trucioli
motore
reattore
scambiatore di calore
e sensori di processo
pH
temp.
ingresso vino
uscita
aceto
circuito
di riciclo

## Slide 5
LA PRODUZIONE DI ACETO
produzione di aceto di qualità
Si utilizzano botti di volume relativamente piccolo (200 – 300 litri) in cui l’ etanolo presente in
un vino (mai un vinello !) ottenuto da uvaggi dedicati, viene ossidato ad ac. acetico con lentezza
in assenza di areazione forzata la quale determinerebbe una perdita di parte delle sostanze
aromatiche più volatili
Cdl in Scienze dell’ Enogastronomia mediterranea e Salute
tubo pescante
botte di legno
O2 atmosferico
sviluppo in
superficie degli
acetobatteri
ingresso vino
prelievo parziale
dell’aceto grezzo
CH3
CH2-OH
+
O2
CH3
COOH
+
H2O
introduzione
di nuovo vino
filtrazione
confezione

## Slide 6
Nei successivi vaselli della
serie avviene il
completamento delle
fermentazioni alcoolica
ed acetica nonché
l’invecchiamento dell’aceto
Il primo vasello (botte) è stato parzialmente svuotato del prodotto e pronto ad accogliere il nuovo substrato
Cdl in Scienze dell’ Enogastronomia mediterranea e salute
1°vasello della serie
(3 min. – 5 ottimale)
LA PRODUZIONE DI ACETO BALSAMICO
La produzione di aceto balsamico risale al medioevo e già allora il prodotto era talmente pregiato da entrare a far
parte della dote delle future spose ricche, sotto forma di una serie di vaselli (o botti).
Si parte da mosto bianco da uve trebbiano o anche da mosto rosso di uve lambrusco, o da mescolanze di questi, che
vengono prima concentrate a vaso aperto, ossia non sotto vuoto.
torchio
mosto
UVA
mosto muto concentrato
chiarificato
aceto balsamico
calore
cottura
acqua
Tempo medio tra l’immissione nel 1° ed il prelievo dall’ ultimo vasello: 12 anni
filtrazione
confezione
decantazione
2/3
2/3
2/3
2°vasello
3°vasello
50% max del vol.
Nel primo vasello, che è stato
avviato da tempo, inizia la
fermentazione alcolica e quella
acetica contemporaneamente,
entrambe avviate da lieviti ed
acetobatteri già presenti
la necessità di commercializzare
quantità elevate di prodotto, pur
mantenendo le specifiche qualità, ha
obbligato alla produzione in serie